GAZFCG2016-119号广安交通投资建设开发集团有限责任公司挖掘机、装载机公开招标采购更正公告

各相关供应商：

本项目招标做以下更正：

一、第二章投标人须知中的“一、投标人须知附表”中序号“5”原内容：

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 评标方法 | 一包、二包、均采用最低评标价法 |

更正为：

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 评标方法 | 一包、二包均采用综合评分法 |

二、第五章招标项目详细要求中的“二、招标项目简介中的（一）一包：挖掘机的参考图片及主要技术参数中的‘2、主要技术参数’”原内容：

| 序号 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本性能 |
| 1 | ★最大牵引力 | ≥260KN |
| 2 | ★斗杆挖掘力 | ≥170KN |
| 3 | ★铲斗挖掘力 | ≥220KN |
| 二 | 规格 |
| 10 | 动臂长度 | ≥6400mm |
| 11 | ★铲斗容量 | ≥1.6方 |
| 12 | ★整机工作重量 | ≥32000kg |
| 三 | 发动机 |
| 17 | ★额定功率 | ≥184（Kw/rpm） |
| 四 | 液压系统 |
| 21 | ★主泵最大流量 | ≥2×260L/min |
| 五 | 作业范围 |
| 24 | ★最大挖掘半径 | ≥11000mm |
| 26 | 最大挖掘深度 | ≥7360mm |
| 28 | 最大卸载高度 | ≥7040mm |
| 六 | 主体尺寸 |
| 31 | 后端回转半径（mm） | 3320mm |
| 39 | 驾驶安全高 | ≥3140mm |
| 42 | ★运输总长度 | ≥10970mm |

更正为：

| 序号 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本性能 |
| 1 | ★最大牵引力 | ≥240KN |
| 2 | ★斗杆挖掘力 | ≥120KN |
| 3 | ★铲斗挖掘力 | ≥170KN |
| 二 | 规格 |
| 10 | 动臂长度 | ≥6100mm |
| 11 | ★铲斗容量 | ≥1.57方 |
| 12 | ★整机工作重量 | ≥30000kg |
| 三 | 发动机 |
| 17 | ★额定功率 | ≥150（Kw/rpm） |
| 四 | 液压系统 |
| 21 | ★主泵最大流量 | ≥2×250L/min |
| 五 | 作业范围 |
| 24 | ★最大挖掘半径 | ≥10000mm |
| 26 | 最大挖掘深度 | ≥7290mm |
| 28 | 最大卸载高度 | ≥6900mm |
| 六 | 主体尺寸 |
| 31 | 后端回转半径（mm） | ≥3000mm |
| 39 | 驾驶安全高 | ≥3000mm |
| 42 | ★运输总长度 | ≥10000mm |

三、第五章招标项目详细要求中的“五、质量要求”原内容：

①货物的质量保证期为交货之日起的12个月，货物在质量保证期内、在正常使用条件下出现质量问题，卖方应负责免费修理或更换零部件。

②三包范围及期限根据产品相关售后服务三包手册及国家相关法规执行。

更正为：

- 整机质量保证期1年及以上，核心部件包括但不限于动力系统、液压系统质保2年及以上。

- 货物在质量保证期内出现任何问题，卖方应负责免费修理或更换零部件（须原厂配置）。

六、售后服务要求。

1.提供 24 小时售后服务承诺，设备出现故障后，厂家 2 小时之内作出答复，派技术人员 24 小时内到场服务。

2. 供货商派专业技术人员协助调试挂牌支持，保证所售车辆可在广安市挂牌。

3.质量保证期过后，采购人需要继续由中标供应商和厂家提供售后服务的，中标供应商和厂家应以成本价格提供售后服务。

4.维修配件。中标供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

★ 七、其他要求

一包：整车的主要配件如发动机必须同投标产品同一品牌，不得组装其他厂家的。

四、第六章评标办法中的“2、评标方法”原内容：

本项目评标方法为：最低评标价法

更正为：

本项目评标方法为：综合评分法

五、第六章评标办法中的“4.评标细则及标准”原内容：

评标标准：最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

中标候选供应商按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

更正为:

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术指标和配置、信誉、业绩、财务状况、售后服务等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 60% | 60 | 最低有效投标价格价作为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 价格权值=0.60 （计算得分根据四舍五入法保留小数点后2位） |
| 2 | 技术指标 和配置18% | 18 | （一包）1.整车核心部件发动机、液压泵、底盘同投标产品全部同一品牌的得10分，其中两个核心部件同投标产品同一品牌的得5分，只有一个核心部件同投标产品同一品牌的得2分，其余的不得分。 2.实质性满足招标文件未标注★的所有技术指标、参数要求的得5分，以此为基础。投标人技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数，有实质性能提升的，进行相应的加分，每项加1分，加分最多加3分；未标注★技术指标、参数要求的负偏离每项扣1分，扣完为止。 | 投标人投标产品提供的技术参数均以第三方检测机构出具的车辆检测报告为准。 |
|  |  |  | （二包）实质性满足招标文件未标注★的所有技术指标、参数要求的得10分，以此为基础。投标人技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数，有实质性能提升的，进行相应的加分，每项加1分，加分最多加8分；未标注★技术指标、参数要求的负偏离每项扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 信誉2% | 2 | 投标人获得质量管理体系认证(ISO9001)得1分,没有不得分；投标人或投标产品具有环境体系认证证书（IS014001）得1分,没有不得分。 |  |
| 4 | 业绩3% | 3 | 以投标产品2015年的销售业绩评定，销售金额（营业收入）最高的得3分，次之的得2分，再次之得1分，其余不得分。 | 以第三方会计事务所审计提供的财务审计报告查看营业收入 |
| 5 | 财务状况5% | 5 | 以投标人2015年经审计后的会计年度审计报告复印件进行评分，盈利得5分，亏损不得分。 | 以第三方会计事务所审计提供的财务审计报告 |
| 6 | 售后服务10% | 10 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得5分，售后服务优于招标要求的，每一项加1分，最多加5分，达不到招标文件要求，每一项扣1分。 | 售后服务加盖公司鲜章 |
| 8 | 投标文件 规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，目录和页码严格对应，装订完好，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

- 第三章投标文件格式中的原内容“十、分项报价明细表”（第25页），修

改为：该项（页）删除。

七、第六章评标办法中的“3.评标程序”中的“3.4”原内容：

3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

供应商可对本项目采购的分包内容分别进行报价或选择所投包件之一进行报价，并标明单价。 本项目各包由评审小组采用最低评标价法分别直接确定中选候选供应商，中标候选供应商按评审后报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

更正为：

3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

中标候选供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

八、报名时间顺延至2016年5月30日17:00；投标保证金到账截止时间不变；投标截止时间和开标时间顺延至2016年6月13日14:30（北京时间）。

九、本项目招标其他内容不变。由此给您带来的不便，敬请谅解。

广安市公共资源交易中心

2016年5月25日