附件1

汽车衡（地磅秤） 报价表

| 名称 | 单位 | 计划数量 | 控制价（元） | 报价（元） | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车衡（地磅秤） | 台 | 两台秤体一套系统 | 95513 |  | 详见下表 | 包干价（含税、含安装调试） |

报价为含税包干价，包含但不限于设备、材料、利润、税金、包装费、安装调试费、运杂费（包括产品运抵甲方工地现场后的卸车、吊装、合理放置等)、运输保险费、资料费、操作维护人员培训费、验收、质保期内维修及售后服务等完成本项目约定内容的一切费用。 报价单位按报价表格式进行报价，不允许对实质性内容进行修改，否则视为无效报价。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

## 汽车衡（地磅秤）配件表

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秤体 | 3m×15m | 2台 | 面板厚度10mm, 大梁高度300mm，秤体3节箱式结构。 |
| 2 | 数字式传感器 | QS-D30T | 16只 |  |
| 3 | 称重显示仪表 | / | 2台 |  |
| 4 | 数字式接线盒 | 捌线制 | 2只 |  |
| 5 | 数显大屏幕 | / | 2只 | 室外防水7寸显示屏 |
| 6 | 限位装置 | / | 2套 |  |
| 7 | 连接装置 | / | 2套 |  |
| 8 | 计算机 | 称重专用 | 1台 |  |
| 9 | 打印机 | 针式打印机 | 1台 |  |
| 10 | 称重管理软件 | / | 1套 |  |
| 11 | 摄像头 | HK-200W | 6台 | 含安装摄像头的立杆、录像机。 |
| 12 | 交换机 | 8口 | 1台 |  |
| 13 | 安装辅料 |  | 2套 | 电缆、数据线、连接件、防撞件、垫片等。 |